## Slide 1
基于多模态AI监测的老年人跌倒风险、
心理健康、诈骗识别及预警研究
赛题 XH-202617 海康威视 · 萤石网络 揭榜挂帅专项赛
广东理工学院 XXX团队 2026年6月

## Slide 2
问题背景
2
"满足老年人多方面需求，让老年人能有一个幸福美满的晚年，是各级党委和政府的重要责任。" —— 习近平总书记
跌倒
4000万
每年约4000万老年人 经历跌倒事件
36.84%骨折 近4成在家中
心理健康
25-30%
存在焦虑抑郁倾向 的老年人口比例
专业干预率 仅 1%
诈骗
增长37%
2025年涉老诈骗 案件同比增长
AI换脸 · 精准围猎 高风险群体
核心痛点：现有方案仅做"事后识别与响应"，缺少"事前风险预判"能力

## Slide 3
技术路线总览
基于萤石开放平台的多模态融合架构
3
萤石开放平台 设备接入 | API 服务 | 云存储 | 告警推送 | AI 算法订阅
跌倒风险引擎
C6C Ultra ×2
▸ 步态基线建立 (7天)
▸ 步速 / 步幅 / 晃动分析
▸ 起坐耗时监测
▸ 偏离基线 → 风险预警
心理健康引擎
行为模式分析
▸ 日均活动量趋势
▸ 外出频率统计 (T2C)
▸ 睡眠 / 作息规律
▸ 孤独指数综合评分
诈骗识别引擎
陌生人检测 + 异常交互
▸ 入户门传感器 (T2C)
▸ 人脸识别陌生度匹配
▸ 通话频次异常检测
▸ 多信号融合告警
▸
▸
▼ 统一预警融合引擎 → 分级推送 (蓝·黄·橙·红)

## Slide 4
跌倒风险前置预判
从"跌倒后识别"向"预判→检测→响应"全链路升级
4
核心技术栈
已开发完成
YOLOv8-pose 17关键点姿态估计
多特征融合跌倒评分 (躯干角35%+垂直速度25%+宽高比20%+角加速度12%+头脚位移8%)
InsightFace 人脸识别 + 双级告警机制 + AI事件分析
新增 — 步态预判模块
步速 / 步幅 / 躯干晃动方差 / 双支撑相 / 起坐耗时
建立 7 天个人基线 → 每日采样对比
偏离基线 > 2σ → 推送"跌倒风险升高"预警
对应硬件：C6C Ultra ×2（客厅 + 卧室）
预判 → 检测 → 响应 全链路
事前 — 步态异常 ▸ 蓝色提示
步速下降 / 晃动增大 → 推送家属知晓
事中 — 姿态异常 ▸ 黄色预警
P≥0.50 黄色告警 → 注意观察，准备响应
事发 — 确认跌倒 ▸ 红色告警
P≥0.60 连续2帧 → 立即处理 + 截图 + AI分析

## Slide 5
心理健康无感感知
基于长期行为数据的连续感知 — 不做问卷、不主动采集
5
日均活动量
移动检测框总量 日趋势对比
DS-TDSB00-EKH C6C Ultra
外出频率
入户门传感器 开关频次统计
T2C 门窗传感器
睡眠/作息
卧室毫米波雷达 睡眠质量监测
DS-TDSB00-EKH
面部情绪
定期面部表情 情绪倾向分析
C6C Ultra 人脸识别扩展
社交频率
多人同框次数 社交活跃度
C6C Ultra
交叉预警机制
焦虑 → 活动量减少 → 肌力下降 → 跌倒风险上升 偏离个人基线 → 生成"心理健康风险周报" → 推送家属
对应硬件：DS-TDSB00-EKH（睡眠监测）+ T2C（出入检测）+ C6C Ultra（行为+情绪）

## Slide 6
诈骗风险识别
三个典型场景：入户门 · 手机端 · 客厅
6
入户门
T2C 门窗传感器 + C6C Ultra 人脸识别
门窗开关事件记录
人脸识别陌生度匹配
陌生人入户 → 实时推送家属
手机端
通话频次分析 (不监听内容)
异常通话频次增多
特定高风险时段识别
多日异常模式 → 标记高风险日
客厅
C6C Ultra 异常行为检测
陌生人停留区域异常
异常物品出现 (礼品/保健品包装)
长时间逗留 + 陌生人 → 告警
从"事后报警"→"事前预警"转变 | 对应硬件：T2C ×2（入户门）+ C6C Ultra（人脸识别 + 异常行为）

## Slide 7
多模态设备部署方案
7
序号 | 设备型号 | 数量 | 部署位置 | 核心用途
1 | 萤石 C6C Ultra | 2 | 客厅、卧室 | 姿态估计 + 人脸识别 + 步态分析
2 | 萤石 C6C 5MP | 1 | 走廊 | 通用监控 + 行为追踪
3 | 萤石 CS-A3-V200-WBG | 1 | 全屋中枢 | Zigbee 3.0 设备联网
4 | 萤石 DS-TDSB00-EKT | 1 | 卫生间 | 毫米波跌倒检测 (隐私)
5 | 萤石 DS-TDSB00-EKH | 1 | 卧室 | 睡眠/呼吸/心率监测
6 | 萤石 T2C | 2 | 入户门 | 开关检测 → 陌生人入户预警
7 | 萤石 T21 | 1 | 卫生间/厨房 | 存在检测 + 停留时长
8 | 萤石 T51C | 1 | 浴室 | 湿度异常 → 水渍风险预警
9 | 萤石 SP10 | 1 | 客厅 | 语音交互 + 一键呼叫
部署示意：客厅(C6C Ultra+SP10) → 卧室(C6C Ultra+DS-TDSB00-EKH) → 卫生间(DS-TDSB00-EKT+T21) → 走廊(C6C 5MP) → 入户门(T2C×2)

## Slide 8
基于萤石开放平台的实现
8
设备层
萤石 SDK 接入
▸ C6C Ultra / C6C 5MP 视频流拉取
▸ DS-TDSB00 毫米波雷达数据读取
▸ T2C / T21 / T51C Zigbee 传感器接入
▸ SP10 智能屏语音交互通道
算法层
自研 AI 引擎
▸ YOLOv8-pose 姿态估计 + 多特征融合
▸ InsightFace 人脸识别 + 自动学习
▸ 步态参数提取 + 个人基线建模
▸ 行为模式分析 + 情绪倾向识别
联动层
萤石 API + 云存储
▸ 告警事件推送（WebSocket / SSE）
▸ 云存储截图 + 事件录像
▸ 萤石 AI 算法订阅作为对照基线
▸ 设备联动规则（传感器 → 摄像头 → 告警）
展示层
Web + 家属端
▸ Web 管理后台（监控大厅 + 风险看板）
▸ 家属端实时查看 + 历史事件回放
▸ 分级告警推送（蓝·黄·橙·红）
▸ 心理健康风险周报自动生成

## Slide 9
评价指标与验证方案
9
指标 | 目标值 | 验证方式
跌倒检测准确率 | ≥ 90% | CAUCAFall 公开数据集 + 自建居家场景实测
步态风险预判准确率 | ≥ 80% | 7天连续测试，与 Berg 平衡量表对比验证
心理健康评估一致性 | ≥ 75% | 与 GDS-15 老年抑郁量表做相关性验证
诈骗场景识别率 | ≥ 85% | 模拟场景测试（陌生人入户 ×20次）
系统误报率 | ≤ 10% | 24h 连续运行，统计误报次数/总检测次数
所有测试将在萤石设备实景部署环境中完成，提供完整的实测数据、截图及可复现的测试脚本。

## Slide 10
适老化设计
10
无感采集
不带手环 · 不填问卷 · 零操作 所有数据自动采集、自动分析
隐私保护
卫生间仅用毫米波雷达（DS-TDSB00-EKT） 零图像 · 仅点云坐标 · 不识别身份
告警分层
家属 → 社区网格员 → 120 急救 逐级递进 · 不误报 · 不遗漏
一键呼叫
SP10 智能屏语音直达家属 "帮我叫一下儿子"即刻响应
数据本地化
面部特征本地存储 · 不上传云端 行为特征脱敏处理 · 合规安全
设计原则：老人无需学习任何操作，系统自动感知、自动分析、自动预警

## Slide 11
团队分工与时间规划
11
5-6月
方案设计 & 设备对接
▸ 方案设计定稿 + PPT
▸ 萤石设备申请与到货
▸ 开放平台 API 集成开发
▸ 设备联调与基础环境搭建
7月
跌倒预判 & 心理健康
▸ 步态参数提取模块开发
▸ 个人基线建模算法实现
▸ 心理健康行为分析引擎
▸ 各模块单元测试
8月
诈骗识别 & 系统联调
▸ 诈骗识别引擎开发
▸ 预警融合引擎联调
▸ 居家实景部署测试
▸ 性能优化 + 误报调优
9月
材料提交
▸ 研究报告撰写
▸ 源代码整理 + 部署文档
▸ 测试报告 + 实测数据
▸ 9月5日前完成提交
10-11月
终审准备
▸ 入围后专家指导优化
▸ 终审擂台赛答辩准备

## Slide 12
创新点总结
12
01
从"事后识别"到"事前预判"
步态+行为的个人基线模型，首次实现居家跌倒风险前置预判，构建 "预判→检测→响应"全链路闭环
02
从"单点视觉"到"多模态融合"
RGB摄像机(C6C Ultra) + 毫米波雷达(DS-TDSB00) + Zigbee传感器(T2C/T21/T51C) 晚期融合架构，覆盖可视区与隐私区
03
三个安全维度统一平台
跌倒风险 + 心理健康 + 诈骗识别，一套系统覆盖居家养老全场景， 打通数据孤岛，实现联防联控
04
隐私安全无感设计
卫生间无视频(仅雷达点云) · 面部数据本地存储 · 行为特征脱敏 · 零操作负担 让技术隐形，让安全可见
基于萤石开放平台 | 赛题 XH-202617 | 广东理工学院